Инструкция по сборке «Шкаф №8 (4-х створчатый)»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Перегородка | 2 |
| Полка | 8 |
| Полка | 1 |
| Задняя стенка | 2 |
| Ножка | 6 |
| Ребро жёсткости | 1 |
| Фасад | 4 |
| Евровинт 6х70 | 12 |
| Евровинт 6х50 | 16 |
| Гвоздь 1х20 | … |
| Полкодержатель | 54 |
| Штанга | 1 |
| Штангодержатель | 2 |
| Петля накладная | 8 |
| Петля полунакладная | 8 |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Саморез 3,5х50 | … |
| Ручка | 4 |
| Винт М4х20 | 8 |
| Заглушка мебельная | 28 |

Порядок сборки шкафа

- Ножки (поз.9) присоеденить к дну (поз.3) саморезами 3,5х50. Присоединить боковые стенки (поз.1,  поз.2) и перегородки (поз.5) к дну (поз.3) евровинтами 6х50 и к крышке (поз.4) евровинтами 6х70, подогнав все отверстия. Установить ребро жёсткости (поз.10), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Задние стенки (поз.8) присоединить гвоздями 1х20.

- Петли к фасадам (поз.11) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.11) на шкаф, подогнав отверстия, к боковым стенкам (поз.1, поз.2) и перегородкам (поз.5), закрепить саморезами 3,5х16. Важно – фасады с полунакладными петлями крепятся на перегородки (поз. 5).  Установить ручки на фасады (поз.11), закрепить винтами М4х20.

- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.6, поз.7). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу.