Инструкция по сборке «Шкаф №1 угловой»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Задняя стенка | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1 |
| Фасад | 1 |
| Цокольная планка | 1 |
| Перегородка | 1 |
| Полка | 4 |
| Полка | 1 |
| Евровинт 6х50 | 36 |
| Гвоздь 1х20 | … |
| Полкодержатель | 30 |
| Штанга | 1 |
| Штангодержатель | 2 |
| Петля 135…225 | 4 |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Ручка | 1 |
| Винт 4х20 | 2 |
| Заглушка мебельная | 36 |

Порядок сборки шкафа

- Присоединить стенки (поз.1,  поз.2, поз.5)  к дну (поз.3) и к крышке (поз.4) евровинтами 6х50, подогнав все отверстия. Скрепить левую стенку (поз.1) и заднюю (поз.5) евровинтами 6х50.    Установить перегородку (поз.9) и цокольную планку (поз.8), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Заднюю стенку (ДВП) (поз.6) присоединить гвоздями 1х20.

- Петли к фасаду (поз.7) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасад (поз.7) на шкаф, подогнав отверстия, закрепить саморезами 3,5х16. Установить ручку на фасад (поз.7), закрепить винтами 4х20.

- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.10, поз.11). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу.